## Liste der Klemmenbezeichnungen und ihrer Bedeutung [Bearbeiten]

### Numerische Bezeichnungen [Bearbeiten]

- 1 - Klemme an der Zündspule. Kabel führte früher zum Unterbrecherkontakt, heute zum Zündsteuergerät

- 4 - Hochspannungsleitung von der Zündspule zum Zündverteiler.

- 4a - Zündspule I Klemme 4 (bei mehreren Zündspulen)

- 4b - Zündspule II Klemme 4 (bei mehreren Zündspulen)

- 15 - geschaltetes Plus vom Zündstartschalter

- 15a - Ausgang am Vorwiderstand zu Zündspule und Starter

- 15r - Zündschloss-Radiostellung

- 17 - Glühanlage - starten

- 19 - Glühanlage - vorglühen

- 30 - Plusleitung direkt von der Batterie

- 30a - Plusleitung von Batterie 2 (Batterieumschaltgerät 12/24V)

- 30g - geschaltete Plusleitung direkt von der Batterie - nicht zu verwechseln mit Klemme 15

- 31 - Minusleitung direkt von der Batterie oder Fahrzeugmasse

- 31b - geschaltete Masse-/Minusklemme

- 32 - Rückleitung Elektromotor

- 33 - Hauptanschluss Elektromotor

- 33a - Endabschaltung Elektromotor

- 33b - Nebenschlussfeld Elektromotor

- 33f - für zweite kleinere Drehzahlstufe Elektromotor

- 33g - für dritte kleinere Drehzahlstufe Elektromotor

- 33h - für vierte kleinere Drehzahlstufe Elektromotor

- 33L - Drehrichtung links Elektromotor

- 33R - Drehrichtung rechts Elektromotor

- 49 - Eingang Blinkgeber

- 49a - Ausgang Blinkgeber

- 49b - Ausgang zweiter Blinkgeber

- 49c - Ausgang dritter Blinkgeber

- 50 - Startinformation am Starter

- 53 - Wischermotor

- 53a - Scheibenwischer (+), Endabschaltung

- 53b - Scheibenwischer (Nebanschlusswicklung)

- 53c - Scheibenwaschpumpe

- 53e - Scheibenwischer (Bremswicklung)

- 53i - Wischermotor mit Permanentmagnet und dritter Bürste (hohe Geschwindigkeit)

- 54 - Bremslicht

- 55 - Nebelscheinwerfer

- 56a - Fernlicht und Kontrolleuchte

- 56b - Abblendlicht

- 56d - Lichthupe

- 57a - Parklicht

- 57L - Parklicht links

- 57R - Parklicht rechts

- 58 - Standlicht

- 58d - regelbare Instrumentenbeleuchtung

- 58L - Standlicht links

- 58R - Standlicht rechts, Kennzeichenleuchte

- 61 - auch D+; an der Ladekontrollleuchte

- 75 - Radio / Zigarettenanzünder

- 76 - Lautsprecher

- 81 - Eingang am Schalter (Wechsler/Öffner)

- 81a - Erster Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner)

- 81b - Zweiter Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner)

- 82 - Eingang am Schalter (Schließer)

- 82a - Erster Ausgang am Schalter (Schließer)

- 82b - Zweiter Ausgang am Schalter (Schließer)

- 83 - Eingang am Schalter (Mehrstufenschalter)

- 83a - Erster Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)

- 83b - Zweiter Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)

- 84 - Stromrelais, Antrieb/Relaiskontakt (Eingang)

- 84a - Stromrelais, Antrieb (Ausgang)

- 84b - Stromrelais, Relaiskontakt (Ausgang)

- 85 - Schaltrelais, Ausgang Steuerstromkreis am Relais

- 86 - Schaltrelais, Eingang Steuerstromkreis am Relais

- 87 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler)

- 87a - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler)

- 88 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer)

- 88a - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer)

### Nichtnumerische Bezeichnungen [Bearbeiten]

- B+ - Batterieplus am Drehstromgenerator

- B- - Batterieminus am Drehstromgenerator

- C - Kontrollleuchte für Fahrtrichtungsanzeiger

- C0 - Hauptanschluss für vom Blinkgeber getrennte Kontrollleuchte

- C2 - zweite Kontrollleuchte (für Fahrtrichtungsanzeiger am Anhänger)

- C3 - dritte Kontrollleuchte (für Fahrtrichtungsanzeiger am zweiten Anhänger)

- D+ - Dynamoplus, auch Klemme 61 an der Ladekontrollleuchte

- D- - Dynamominus

- DF - Dynamofeld am Generatorregler (Reglerspannung)

- W - Drehzahlsignal am Drehstromgenerator

- L - Blinker links

- R - Blinker rechts

### Herstellerspezifische Klemmenbezeichnungen [Bearbeiten]

- ACC - Accessory - Zubehör, geschaltet über Zündschlüsselstellung, noch vor Zündung Klemme 15

- IG - Zündung (andere Bezeichnung für Klemme 15)

- WW - Wisch/Wasch (zum Beispiel am Heckscheibenwischer)

- INT - Intervall (Heckscheibenwischer)

- R - Radio (Zündschlüsselstellung)

- ST - Starter (Anlasser - Zündschlüsselstellung)

- X - Zündung/Klemme15, welche beim Anlassvorgang abgeschaltet wird (Akkuentlastung)

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung“